|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Договору № ______ |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА |
| № п/п | Системы | Перечень работ и услуг | Период выполнения |
| I.Содержание и ремонт конструктивных элементов |
| Содержание конструктивных элементов |
| 1 | Конструктивные элементы | Заделка и герметизация швов и стыков | по мере необходимости |
| 2 | Конструктивные элементы | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 раз в год |
| 3 | Конструктивные элементы | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |
| 4 | Конструктивные элементы | Закрытие люков и входов в подвал на замки | по мере необходимости |
| 5 | Конструктивные элементы | Осмотр кровли и водосточных систем | 1 раз в полгода |
| 6 | Конструктивные элементы | Осмотр наружной штукатурки, окраски и отделки (швы) | 1 раз в квартал |
| 7 | Конструктивные элементы | Открытие вентиляционных продухов, закрытых на зиму пиломатериалом | 1 раз в весенний период |
| 8 | Конструктивные элементы | Очистка козырьков от снега и наледи | по мере необходимости |
| 9 | Конструктивные элементы | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 1 раз в год |
| 10 | Конструктивные элементы | Очистка отмосток от снега | 1 раз в весенний период |
| 11 | Конструктивные элементы | Поставка заплат на покрытия из мягкой кровли до 1 м2 | по мере необходимости |
| 12 | Конструктивные элементы | Проведение общего осмотра конструктивных элементов (весенний-осенний) и составление акта | 2 раза в год |
| 13 | Конструктивные элементы | Проверка состояния вентялиционных каналов, устранение мелких неисправностей | 1 раз в год |
| 14 | Конструктивные элементы | Проверка состояния внутренней штукатурки, окраски и отделки | 1 раз в квартал |
| 15 | Конструктивные элементы | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 раз в год по мере необходимости |
| 16 | Конструктивные элементы | Прочистка внутреннего металичечского водостока от засорения | по мере необходимости |
| 17 | Конструктивные элементы | Работы по снятию/установке пружин на входных дверях | 2 раз в год |
| 18 | Конструктивные элементы | Ремонт дверных полотен на планках | по мере необходимости |
| 19 | Конструктивные элементы | Смена наличников оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 20 | Конструктивные элементы | Уборка подвала | 1 раз в год |
| 21 | Конструктивные элементы | Уборка чердачного помещения | 1 раз в год |
| 22 | Конструктивные элементы | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылей | по мере необходимости |
| 23 | Конструктивные элементы | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |
| 24 | Конструктивные элементы | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
| 25 | Конструктивные элементы | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |
| 26 | Конструктивные элементы | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| Текущий ремонт конструктивных элементов* |
| 27 | Конструктивные элементы | восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов | по мере необходимости |
| 28 | Конструктивные элементы | восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | по мере необходимости |
| 29 | Конструктивные элементы | восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | по мере необходимости |
| 30 | Конструктивные элементы | восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости |
| 31 | Конструктивные элементы | восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки; | по мере необходимости |
| 32 | Конструктивные элементы | восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 33 | Конструктивные элементы | восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками | по мере необходимости |
| 34 | Конструктивные элементы | все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | по мере необходимости |
| 35 | Конструктивные элементы | заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток ( балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: | по мере необходимости |
| 36 | Конструктивные элементы | заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | по мере необходимости |
| 37 | Конструктивные элементы | заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | по мере необходимости |
| 38 | Конструктивные элементы | заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др. | по мере необходимости |
| 39 | Конструктивные элементы | заделка сопряжений со смежными конструкциями и др | по мере необходимости |
| 40 | Конструктивные элементы | заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков | по мере необходимости |
| 41 | Конструктивные элементы | заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | по мере необходимости |
| 42 | Конструктивные элементы | заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | по мере необходимости |
| 43 | Конструктивные элементы | замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | по мере необходимости |
| 44 | Конструктивные элементы | замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома | по мере необходимости |
| 45 | Конструктивные элементы | замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления | по мере необходимости |
| 46 | Конструктивные элементы | ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | по мере необходимости |
| 47 | Конструктивные элементы | ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия | по мере необходимости |
| 48 | Конструктивные элементы | ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей | по мере необходимости |
| 49 | Конструктивные элементы | ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 50 | Конструктивные элементы | смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 51 | Конструктивные элементы | смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | по мере необходимости |
| 52 | Конструктивные элементы | установка доводчиков пружин, упоров и пр. | по мере необходимости |
| 53 | Конструктивные элементы | устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. | по мере необходимости |
| 54 | Конструктивные элементы | утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях | по мере необходимости |
| 55 | Конструктивные элементы | частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
| Содержание лестничных клеток |
| 56 | МОП | Влажная протирка перил | 1 раз в месяц |
| 57 | МОП | Протирка пыли с подоконников | 1 раз в месяц |
| 58 | МОП | Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом нижних 3-х этажей | 1 раз в месяц |
| 59 | МОП | Мытье лестничных площадок и маршей в домах с лифтом и мусоропроводом выше 3-го этажа | 1 раз в месяц |
| 60 | МОП | Обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц |
| 61 | МОП | Протирка пыли с осветительных приборов | 2 раза в год |
| 62 | МОП | Влажная протирка отопительных приборов | 2 раза в год |
| 63 | МОП | Протирка шкафов для электрощитков | 2 раза в год |
| 64 | МОП | Влажная протирка дверей подъезда | 2 раза в год |
| 65 | МОП | Мытье и протирка окон | 2 раза в год |
| 66 | МОП | Уборка стен подъезда | 2 раза в год |
| 67 | МОП | Влажное подметание выше 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | 2 раза в неделю |
| 68 | МОП | Мытье и протирка стен, дверей лифта | 2 раза в неделю |
| 69 | МОП | Мытье полов кабины лифта | 2 раза в неделю |
| 70 | МОП | Влажное подметание полов кабины лифта | 3 раза в неделю |
| 71 | МОП | Влажное подметание до 3 этажа полов лестничных клеток (дома с мусоропроводом и лифтом) | ежедневно (5 раз в неделю) |
| Содержание мусоропровода |
| 72 | МОП | Дезинфекция переносных мусоросборников | 1 раз в год |
| 73 | МОП | Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную | 1 раз в месяц |
| 74 | МОП | Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга | 1 раз в месяц |
| 75 | МОП | Мытье стен и полов мусорокамер | 1 раз в месяц в теплый период |
| 76 | МОП | Очистка переносных мусоросборников | 1 раз в неделю |
| 77 | МОП | Подметание пола мусорокамер | ежедневно |
| 78 | МОП | Профилактический осмотр мусоропровода (устранение мелких неисправностей) | 1 раз в месяц |
| 79 | МОП | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 80 | МОП | Удаление мусора из мусорокамер | ежедневно |
| 81 | МОП | Устранение засоров в мусоропроводе | по мере необходимости |
| II.Техническое обслуживание, текущий ремонт общих коммуникаций и технических устройств |
| Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |
| 82 | Инженерные коммуникации | Замена неиспавных участков электрических сетей, предохранителей, автомат.выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитках | по мере необходимости находящихся в МОП |
| 83 | Инженерные коммуникации | Ликвидация воздушных пробок в системах отопления в стояке | по мере необходимости |
| 84 | Инженерные коммуникации | Мелкий ремонт электропроводки | по мере необходимости |
| 85 | Инженерные коммуникации | Осмотр линий электросетей, арматуры и электообор. в групповых РЩ, переходных коробках | 1 раз в месяц |
| 86 | Инженерные коммуникации | Отогрев ливневок | по мере необходимости |
| 87 | Инженерные коммуникации | Подготовка к отопительному сезону (окончательная проверка при сдаче системы) | 1 раз в год |
| 88 | Инженерные коммуникации | Подготовка к сезонной эксплуатации (испытание системы отопления) | 2 раза в год |
| 89 | Инженерные коммуникации | Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы отопления) | 1 раз в год |
| 90 | Инженерные коммуникации | Подготовка к сезонной эксплуатации (набивка сальников, прочистка грязевиков, воздухосборников) | 1 раз в год |
| 91 | Инженерные коммуникации | Подготовка к сезонной эксплуатации (рабочая проверка системы в целом, с устранением деффектов) | 2 раза в год |
| 92 | Инженерные коммуникации | Проведение общего осмотра инж. оборудования и составление акта | 2 раза в год |
| 93 | Инженерные коммуникации | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 3 года |
| 94 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния линий электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных площадках | 1 раз в месяц |
| 95 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния систем водоснабжения, канализации в чердачных, подвальных помещениях и на лест. клетках | 1 раз в месяц |
| 96 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния систем электроснабжения - скрытая электропроводка в чердачном и подвальном помещении | 1 раз в месяц |
| 97 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния систем электроснабжения - скрытая электропроводка на лестничных клетках | 1 раз в месяц |
| 98 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния системы водостока | 1 раз в месяц |
| 99 | Инженерные коммуникации | Проверка состояния системы центрального отопления в чердачном, подвальном помещении | 1 раз в месяц в отопительный период |
| 100 | Инженерные коммуникации | Промывка трубопровода системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 101 | Инженерные коммуникации | Ревизия вводно-распределительного устройства (ВРУ) | 1 раз в год |
| 102 | Инженерные коммуникации | Ревизия вентилей на стояке ГВС и ХВС | 1 раз в полгода |
| 103 | Инженерные коммуникации | Ревизия патронов в МОП | 1 раз в год |
| 104 | Инженерные коммуникации | Ревизия электрощитов на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 105 | Инженерные коммуникации | Ррегулировка кранов, вентилей и задвижек в тех. Подпольях | по мере необходимости |
| 106 | Инженерные коммуникации | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м), выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | по мере необходимости |
| 107 | Инженерные коммуникации | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (при наличии) | 1 раз в месяц |
| 108 | Инженерные коммуникации | Снятие показаний электросчетчиков МОП | 1 раз в месяц |
| 109 | Инженерное оборудование | Техническое диагностирование лифта |  |
| 110 | Инженерное оборудование | Техническое обслуживание газовых сетей | 1 раз в 3 года |
| 111 | Инженерное оборудование | Техническое обслуживание системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления лифтого оборудования |  |
| 112 | Инженерные коммуникации | уплотнение сгонов, очистка от накипи запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |
| 113 | Инженерные коммуникации | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 114 | Инженерные коммуникации | Оформление актов эксплутационной ответственности при переводе с одной управляющей организации в другую | по мере необходимости |
| 115 | Инженерные коммуникации | Сдача сетевым организациям вновь установленных приборов учета | по мере необходимости |
| Текущий ремонт общих коммуникаций и технических устройств* |
| 116 | Инженерные коммуникации | восстановление разрушенной тепловой изоляции | по мере необходимости |
| 117 | Инженерные коммуникации | замена внутренних пожарных кранов | по мере необходимости |
| 118 | Инженерные коммуникации | замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий; замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания | по мере необходимости |
| 119 | Инженерные коммуникации | замена неисправных участков электрической сети здания | по мере необходимости |
| 120 | Инженерные коммуникации | замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | по мере необходимости |
| 121 | Инженерные коммуникации | ремонт контрольно-измерительных приборов гидравлические испытания систем | по мере необходимости |
| 122 | Инженерное оборудование | ремонт лифтов | по мере необходимости |
| 123 | Инженерное оборудование | ремонт системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием. | по мере необходимости |
| 124 | Инженерные коммуникации | ремонт узла учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения; | по мере необходимости |
| 125 | Инженерные коммуникации | смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер | по мере необходимости |
| 126 | Инженерные коммуникации | смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры | по мере необходимости |
| 127 | Инженерные коммуникации | уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы | по мере необходимости |
| 128 | Инженерные коммуникации | установка (при необходимости) воздушных кранов | по мере необходимости |
| 129 | Инженерные коммуникации | утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов | по мере необходимости |
| 130 | Аварийно- диспечерское обслуживание | постоянно |
| 131 | Дератизация, дезинсекция |  |  |
| III.Содержание и текущий ремонт придомовой территории |
| Содержание придомовой территории в т.ч содержание контейнерных площадок |
| 132 | Придомовая территория | Выкашивание газонов бензокосами | 2 раза за сезон |
| 133 | Придомовая территория | Выкашивание газонов вручную | 2 раза за сезон |
| 134 | Придомовая территория | Ликвидация наледи | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 135 | Придомовая территория | Механизированная уборка придомовой территории от снега | по мере необходимости |
| 136 | Придомовая территория | Очистка отмосток от снега | 1 раз в весенний период |
| 137 | Придомовая территория | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 138 | Придомовая территория | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских площадок | 1 раз в год по мере необходимости |
| 139 | Придомовая территория | Подметание земельного участка с усовершеств.покрытием в летний период | 1 раз в сутки |
| 140 | Придомовая территория | Подметание крылец в теплый период | ежедневно |
| 141 | Придомовая территория | Подметание крылец в холодный период | ежедневно |
| 142 | Придомовая территория | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки во время снегопада |
| 143 | Придомовая территория | Посыпка территории | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 144 | Придомовая территория | Сгребание выкошенной травы | 2 раза за сезон |
| 145 | Придомовая территория | Сдвигание свежевыпавшего снега | по мере необходимости |
| 146 | Придомовая территория | Сезонная уборка газонов | 2 раза в год |
| 147 | Придомовая территория | Уборка газонов от мусора | 1 раз в двое суток (3 раза в неделю) |
| 148 | Придомовая территория | Уборка мусора с отмосток | 1 раз в двое суток (3 раза в неделю) |
| 149 | Придомовая территория | Уборка приямков | 1 раз в месяц |
| 150 | Придомовая территория | Установка и окраска урн | по мере необходимости |
| 151 | Придомовая территория | Установка табличек на подъезды, фасад дома |  |
| Текущий ремонт придомовой территории * |
| 152 | Придомовая территория | замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, дворовых уборных, мусорных ящиков, мусоросборников и т.д. | по мере необходимости |
| 153 | Придомовая территория | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания | по мере необходимости |
| 154 | Придомовая территория | устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев трав | по мере необходимости |
| IV.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| V.Услуги управления |
| VI.Услуги по начислению и сбору квартирной платы |
| *Примечание: при наличии денежных средств на балансе МКД |
| Собственник |  | Управляющая организация |
| _____________________ |  | _______________________ |